Příloha č. 6

SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

k výběrovému řízení na dodávku s názvem

separace bioodpadů v obci račetice a přidružených obcích

Tato příloha obsahuje minimální požadavky zadavatele na dodávané zařízení. V případě odchylky od požadovaných parametrů si zadavatel vyhrazuje právo vyřadit účastníka z výběrového řízení.

Zboží musí být vyrobeno v souladu s normami ČSN a EN, v souladu s platnými zákony ČR a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení a metodik. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem použity, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

Zadavatel požaduje v rámci nabídky doložení certifikátů kvality kompostérů NEBO prohlášení o shodě. Certifikáty nebo prohlášení o shodě budou doloženy pro všechny zadavatelem poptávané typy (objemy) kompostérů. Dokumenty budou potvrzením, že provedení kompostérů odpovídá směrnicím EU. Dokumenty budou v nabídce předloženy v prosté kopii.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat nejpozději k datu uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem dodání vzorků předmětu plnění této zakázky obdobně jako dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Dodán bude 1 ks kompostéru o objemu min. 1100 litrů a 1 ks kompostéru o objemu min. 2000 litrů. V případě využití tohoto práva bude zadavatel posuzovat, zda tyto vzorky plní technické parametry požadované v zadávací dokumentaci.

- Kompostéry o objemu min. 1100 litrů

Počet: 210 ks

Objem: min. 1100 litrů

Parametry:

- tloušťka stěny min. 8 mm

- váha min. 30 kg

- výška kompostéru max. 110 cm

- větrací otvory po celém obvodu kompostéru

- systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru

- kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru

- kónický tvar

- pojistka na víku proti větru

- Kompostéry o objemu min. 2000 litrů

Počet: 8 ks

Objem: min. 2000 litrů

- tloušťka stěny min. 7 mm

- váha min. 30 kg

- výška kompostéru max. 120 cm

- větrací otvory po celém obvodu kompostéru

- systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru

- kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru

- kónický tvar

- pojistka na víku proti větru